التمرين الأول :(05نقاط)

1- أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

أ-قيمة الحقل المغناطيسي لقضيب مغناطيسي تتغير من نقطة لأخري

ب-يحدد الوجه الجنوبي للوشيعة يجتازها تيار ثابت الشدة . اعتمادا علي قاعدة دوران عقارب الساعة . بحيث يكون وجهها الجنوبي يوافق دوران التيار عكس عقارب الساعة لمراقب ينظر اليها .

جـ- المكثفة تلعب دور قاطعة في التيار المستمر عندما تشحن .

د-يمكن تجسيد الطيف المغناطيسي ببرادة الألمنيوم .

هـ- في وشيعة طويلة يجتازها تيار ثابت تدخل خطوط الحقل المغناطيسي من الوجه الشمالي وتخرج من الوجه الجنوبي .

تمرين (2):

في الشكل المقابل عند غلق القاطعة ينجذب الضيب المغناطيسي الي الوشيعة .

1)- حدد وجهي الوشيعة

2)- حدد قطبي المغناطيس

تمرين(3):

نربط مكثفة مشحونة على التسلسل مع مقاومة Ω  R=1K ونغلق القاطعة

1-  عند 0 =  tتعطى تغيرات التوتر بين طرفي المكثفة بالعلاقة    حيث  uc(v)و t(s).

1- مثل برسم الدارة السابقة مع تحديد اتجاه التيار و تمثيل uC  و uR   بأسهم في الدارة .

2-  أوجد المعادلة التفاضلية للدارة وبين أنها تقبل كحل لها عبارة .

3-  بين صحة أو خطأ ما يلي

أ- ثابت الزمن للدارة (  RC ) هو    s =1

ب- تفرغ المكثفة بنسبة %99 بعد زمن قدرة =5 ms

د- سعة المكثفة هي   F C=1  .

ه – استنتج عبارة (i(t    ثم مثلها كيفيا مع حساب قيمة I0   حيث 5V   E=  .

و- وضح علي هذا الرسم طريقة حساب ثابت الزمن () بيانيا.

# Text boxes

المستوى : 2 علوم تجريبية        -فرض الفصل الثالث في العلوم الفيزيائية -